## Slide 1: Przerwania, priorytety przerwań

## Slide 2: Czym jest przerwanie
Przerwanie jest mechanizmem, który umożliwia urządzeniom peryferyjnym lub oprogramowaniu na żądanie wstrzymania bieżącej pracy procesora i przekazanie mu informacji o wystąpieniu zdarzenia, które wymaga jego natychmiastowej uwagi. Po otrzymaniu sygnału przerwania, procesor zatrzymuje bieżącą pracę, zapisuje stan procesu i przekazuje kontrolę do procedury obsługi przerwania (ISR - Interrupt Service Routine), która zajmuje się obsługą zgłoszonego zdarzenia.

## Slide 3
Procedura obsługi przerwania jest specjalną funkcją w systemie operacyjnym lub oprogramowaniu aplikacyjnym, która została zaprogramowana w celu obsługi danego zdarzenia. Po otrzymaniu sygnału przerwania, procesor wykonuje następujące kroki:
Zapisuje stan procesu - procesor zapisuje aktualny stan procesu, w tym wartości rejestrów, licznik instrukcji i stosu, aby można było później powrócić do wątku, który został wstrzymany.
Wykonywanie procedury obsługi przerwania - procesor przechodzi do adresu procedury obsługi przerwania, który został wcześniej zaprogramowany. Procedura ta wykonuje niezbędne czynności, aby obsłużyć zgłoszone zdarzenie, takie jak odczytanie danych z urządzenia peryferyjnego lub wykonanie innej specjalnej operacji.
Przywracanie stanu procesu - po zakończeniu obsługi przerwania, procesor przywraca zapisany wcześniej stan procesu, w tym wartości rejestrów, licznik instrukcji i stosu.
Wznawianie pracy procesora - po przywróceniu stanu procesu, procesor wznawia przerwaną pracę od miejsca, w którym została przerwana.

## Slide 4: Priorytety przerwań
Priorytet przerwania określa, które przerwanie zostanie obsłużone najpierw, gdy wiele przerwań zostanie zgłoszonych jednocześnie. Priorytet przerwania zwykle jest określony przez sprzęt lub oprogramowanie i jest przypisywany do każdego typu przerwania.
Priorytety przerwań są zwykle reprezentowane w postaci liczb lub kodów, gdzie niższe liczby oznaczają wyższy priorytet. Na przykład przerwanie o priorytecie 0 będzie miało najwyższy priorytet, a przerwanie o priorytecie 255 będzie miało najniższy priorytet.

## Slide 5
Kiedy wiele przerwań jest zgłaszanych jednocześnie, procesor zaczyna obsługiwać przerwanie o najwyższym priorytecie, a następnie przechodzi do kolejnego przerwania z wyższym priorytetem. Jeśli w czasie obsługi przerwania o wyższym priorytecie zostanie zgłoszone kolejne przerwanie o jeszcze wyższym priorytecie, to procesor zakończy obsługę bieżącego przerwania i przejdzie do nowego przerwania.

## Slide 6: Przykłady przerwań
Przerwanie klawiatury - gdy użytkownik naciska klawisz na klawiaturze, generowane jest przerwanie, aby procesor wiedział, że musi przetworzyć dane wprowadzone przez użytkownika.
Przerwanie sieciowe - gdy urządzenie sieciowe, takie jak karta sieciowa, otrzymuje dane z sieci, generowane jest przerwanie, aby procesor mógł przetworzyć te dane.
Przerwanie zegarowe - stosowane w systemach czasu rzeczywistego, gdzie procesor jest przerwany w regularnych odstępach czasu, aby przetworzyć dane i aktualizować system.
Przerwanie DMA - DMA (Direct Memory Access) to mechanizm, który umożliwia urządzeniom zewnętrznym bezpośredni dostęp do pamięci systemowej. Przerwanie DMA informuje procesor, że DMA zakończyła transfer danych do pamięci.
Przerwanie programowe - generowane przez program, który wymaga bezpośredniej uwagi procesora, aby przetworzyć dane lub wykonać określoną operację.

## Slide 7: Przykłady Rodzajów przerwań
Przerwania sprzętowe (hardware interrupts) - wywoływane przez urządzenia peryferyjne (np. klawiaturę, mysz, dysk twardy) w celu poinformowania procesora o zdarzeniu wymagającym jego uwagi.
Przerwania programowe (software interrupts) - wywoływane przez instrukcje programowe, zwykle w celu wywołania systemowej procedury obsługi przerwania lub wywołania systemowej usługi.
Wyjątki (exceptions) - wywoływane przez błędy sprzętowe lub programowe, takie jak dzielenie przez zero, naruszenie ochrony pamięci lub nieobsługiwane instrukcje.
Fazy wykonania (pipeline interrupts) - wywoływane w procesorach wielordzeniowych, gdy operacja nie może być kontynuowana w jednym z rdzeni.
Przerwania programowane (programmable interrupt) - wywoływane przez użytkownika w celu zasygnalizowania konkretnej sytuacji.
DMA (Direct Memory Access) - przerwanie wywołane przez kontroler DMA, kiedy transfer danych z urządzenia peryferyjnego do pamięci jest zakończony.
Przerwania czasowe (timer interrupts) - wywoływane przez zegary systemowe, zwykle co określony interwał czasowy, w celu wykonywania okresowych operacji (np. odświeżania ekranu).

## Slide 8: Przykłady klasyfikacji priorytetów przerwań
Priorytet "nieprzerwane" (non-maskable priority) - to najwyższy priorytet przerwania, który nie może być zablokowany lub wyłączony przez system operacyjny lub oprogramowanie. Jest to zwykle używane dla przerwań krytycznych, które muszą być obsłużone natychmiast, takich jak przerwania wywołane przez błędy sprzętowe lub oprogramowania.
Priorytet "najwyższy" (highest priority) - to priorytet wyższy niż większość innych przerwań i jest zwykle używany dla przerwań, które są bardzo ważne i wymagają szybkiej obsługi.
Priorytet "wysoki" (high priority) - to priorytet wyższy niż większość przerwań i jest zwykle używany dla przerwań, które są ważne, ale nie tak pilne jak przerwania z priorytetem najwyższym.
Priorytet "normalny" (normal priority) - to standardowy priorytet, który jest przypisywany większości przerwań. Przerwania z tym priorytetem są obsługiwane zwykle w kolejności zgłoszenia.
Priorytet "niski" (low priority) - to priorytet niższy niż większość innych przerwań i jest zwykle używany dla przerwań, które nie są pilne i mogą być obsługiwane z niewielkim opóźnieniem.
Priorytet "najniższy" (lowest priority) - to najniższy priorytet przerwania i jest zwykle używany dla przerwań, które są rzadko wywoływane lub wymagają minimalnej uwagi.